## Slide 1
Выполнили: ученицы 10а класса
МОБУ «Лицея №8»
Дятлова Виктория,
Сайфулина Альбина
Расчет фермы

## Slide 2
Объектом нашего исследования стали конструкции, предлагаемые в игре.
Для начала – это ферма и ее расчет.
Целью исследования является решение задач конструкции на прочность.
Задачи исследования:
1) Подбор и изучение соответствующей литературы;
2) Изучение элементов статики;
3) Решение конкретных задач.

## Slide 3
Для расчета стержней фермы используют основной статический метод расчета стержневых систем – способ простых сечений: сечение рассекает три связи, не параллельные и не пересекающиеся
в одной точке.
Понятие о ферме
Число стержней k и число узлов n связаны соотношением
k = 2n-3

## Slide 4
Фермы с параллельными поясами:
Треугольные фермы с ломанным расположением поясов
Треугольные фермы с полигональным расположением поясов
Фермы
(по характеру очертания)

## Slide 5
Для фермы вводятся следующие ограничения:
1) Все стержни фермы являются абсолютно твердыми и прямолинейными;
2) Весом стержней пренебрегают, считая их невесомыми;
3) Внешние силы приложены только в узлах фермы;
4) Все узлы фермы – идеальные шарниры, то есть трением в шарнирах пренебрегают.

## Slide 6
Основные понятия и определения статики
Для равновесия любой системы сил необходимо и достаточно, чтобы главный вектор этой системы сил и ее главный момент относительно любого центра О были равны нулю, то есть чтобы выполнялись условия

## Slide 7
Моментом силы относительно любой точки О называется произведение модуля силы на плечо, взятое со знаком плюс или минус
.
Плечо h - кратчайшее расстояние от точки поворота О до линии действия силы.

## Slide 8
Моментом пары сил называют произведение модуля одной из сил пары на плечо, взятое со знаком плюс или минус, то есть
Плечо пары h - кратчайшее расстояние между линиями действия пары.

## Slide 9
Силы, равномерно распределенные вдоль отрезка прямой АВ
(например, силы тяжести, действующие на однородную балку).
При составлении расчетной схемы распределенную нагрузку заменяют сосредоточенной силой Q :
- величина силы Q пропорциональна площади эпюры распределения сил;
- направлена сила Q параллельно заданной нагрузке в сторону ее действия;
- линия действия силы Q проходит через центр тяжести той же эпюры распределения сил
Силы, распределенные вдоль отрезка прямой по линейному закону (например, силы давления воды на пластину).

## Slide 10
Система сходящихся сил
Система сил, линии действия которых пересекаются в одной точке, называется системой сходящихся сил.

## Slide 11
Примеры расчетов
Пример №1 : Определим реакции стержней, удерживающих грузы F1=70 кН и F2=100 кН (рис. а). Массой стержней пренебречь.
Уравнения равновесия для системы сил,
действующих на шарнир В:
Значения реакций стержней:
кН
кН

## Slide 12
Пример №2.
Плоская система сил. Определить реакции опор балки

## Slide 13
Заключение
Наука об общих законах движения и равновесия материальных тел и о возникающих при этом взаимодействиях между телами называется теоретической механикой. Теоретическая механика представляет собой одну из научных основ современных технических дисциплин.
В нашем исследовании мы познакомились с расчетом нагрузок. В дальнейшем планируется продолжение изучения данной тематики.